Smartlet 300

Smartlet 400

Спецификация

| Продукция | Съемная электронная крышка биде |
| --- | --- |
| Модель | DST-300 |
| Номинальное напряжение / частота | AC 220V – 10A / 60Hz |
| Потребляемая мощность | 1220 W |
| Длина провода | 1.72 метр |
| Подача воды | Подключение к крану бачка |
| Давление воды | 0.7~7.5 kgf / ㎠ |
| Размер | 478(Ш) x 534(Д) x 147(В) mm |
| Вес | 5.1кг |
| Функции мойки | Емкость бака | Проточный нагрев воды |
|  | Тип форсунки | Две в одной |
|  | Уровни настройки форсунки | 5 уровней положения форсунок |
|  | Метод мойки | Водой под давлением |
|  | Скорость подачи воды | Мойка | Макс 740 куб.см/мин (в среднем) |
|  |  | Биде | Макс 740 куб.см/мин (в среднем) |
|  | Регулировка давления воды | 5 уровней давления воды |
|  | Мощность водонагревателя | 1150W |
|  | Регулировка температуры воды | 4 уровня (ВКЛ, 34℃, 37℃, 40℃) |
|  | Оборудование для обеспечения безопасности | Плавкий предохранитель (167℃), термостат (53℃), реле протечки, датчик температуры |
|  | Прочее | Функция массаж, функция предотвращения замерзания |
| Сушка | Регулировка температуры сушки | 6 уровней (ВКЛ, уровень 1 ~ 5) / комнатная температура ДО 55 ℃ / стандарт комнатная температура 25 ℃ |
|  | Потребляемая мощность нагревателя | 180W |
|  | Оборудование для обеспечения безопасности | Тепловой предохранитель |
| Подогрев сиденья | Регулировка температуры сиденья | 4 уровня (ВКЛ, 34℃, 37℃, 40℃) |
|  | Потребляемая мощность | 53W |
|  | Оборудование для обеспечения безопасности | Предохранитель, датчик температуры |
|  | Прочее | Функция предотвращения ожога, сенсорный датчик |
| Дополнительные функции | Дезодорация | Фильтр с активированным углем |
|  | Режим энергосбережения | 3 уровня (экономии нормальный / энергосбережение / ультра экономия) |
|  | Автоматическое выключение | 15мА в пределах 0,1 сек |
|  | Автоматические функции | Доступно для мужского, женского использования и детей |
| Комплектация | Руководство по эксплуатации -2шт., инструкция -1шт., установочная пластина -1шт., тройник -1шт., болт-1шт., направляющая пластина -2шт., проставка -2шт., шайба -2шт., гайка -2шт., гибкий шланг -1шт |

2. Smartlet 300

Smartlet 400

Список возможностей

|  | МОДЕЛЬ |
| --- | --- |
|  | Smartlet 300 / Smartlet 400 |
| Нагрев воды | Быстрый нагрев | - |
|  | Постоянный нагрев | O |
| Особенности | Мойка | O |
|  | Биде | O |
|  | Мойка с движением | O |
|  | Массаж | O |
|  | Авто мойка | O |
|  | Авто мойка для присторелых | - |
|  | Авто мойка для детей | O |
|  | Мойка с воздушными пузырями | - |
|  | Сидячая ванна | - |
|  | Регулировка форсунки | O |
|  | Регулировка давления воды | O |
| Удобства | Подогрев воды | O |
|  | Подогрев сиденья | O |
|  | Сушка | O |
|  | Дезодорация | O |
|  | Регулировка температуры воды | O |
|  | Регулировка температуры сиденья | O |
|  | Авто поднятие крышки | - |
|  | Регулировка температуры воздуха | O |
|  | Закрытие крышки микро лифт | O |
|  | Плавное закрытие крышки | O |
|  | Дистанционное управление | - |
|  | Подсветка | - |
|  | Часы | - |
|  | Автоматический слив | - |
| Экономия электроэнергии | Режим энергосбережения | O |
|  | Ультра режим энергосбережения | O |
|  | Включение / выключение питания | O |
| Гигиена | Антибактериальное сиденья | O |
|  | Антибактериальная насадка | O |
|  | Автоматическая очистка форсунки | O |
|  | Смена насадки | - |
|  | Трехместная очистка нержавеющей форсунки | - |
| Безопасность | Датчик на сиденье | O |
|  | Датчик утечки воды | O |
|  | Датчик температуры воды | O |
|  | Предотвращение замерзания воды | O |
| Прочее | Дезодорация включение / выключение | O |
|  | Самодиагностика всех функций | O |